## Slide 1
Instrumente zur Anwendung von Halbstarren Deckschichten in LAU-Anlagen. Ein Wegweiser.

## Slide 2
AbZ.
ZTV/TL
M HD
RStO
Anerkannter Stand der technischen Regeln
TRwS
Gütegemeinschaft
Halbstarre Deckschichten

## Slide 3
Die Umhüllungen der Mineralstoffe mit Bitumen bilden die Fugen im System und somit werden die Spannungen des Zementmörtels abgebaut.
Hohlraumgehalt 25 - 30 Vol.%
Grundlagen

## Slide 4
1. Arbeitsgang: Einbau Asphalttraggerüst
Halbstarre Deckschicht
Neue Bilder?
Grundlagen

## Slide 5
Unterlage
Grundlagen

## Slide 6
2. Arbeitsgang: Verfüllung der Hohlräume des Asphalttraggerüst mit Fließmörtel
www.halbstarr.de
Grundlagen

## Slide 7
Über eine Zeit von 72 Std., bzw. 144 Std. bei Abfüllanlagen, dürfen die in der AbZ. Anlage 1 & 2 aufgeführten Flüssigkeiten nicht tiefer als 15 mm
in die Halbstarre Deckschicht eindringen.
Grundlagen

## Slide 8
Ausschreibung
Planung

## Slide 9
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Die erste Zulassung für ein Flächenabdichtungssystem in Halbstarrer Bauweise mit der Nr. Z-74.4-1 wurde am 20. Oktober 1999 erteilt.

## Slide 10
Planung und Bemessung

## Slide 11
zu erwartende chemische Beanspruchungen
Zu erwartende statische Belastungen
Dimensionierung - AbZ. Nr. Z.74-44. … - RStO 12 - M HD 2022 - bewegliche Einzellasten
Flächengeometrie
Entwässerung
Gefällewechsel
Fugenplan
Planung

## Slide 12
Medienprüfung

## Slide 13
Dimensionierung

## Slide 14
Dimensionierung
Fällt beim Beispiel
dieser Zulassung raus
Decke = Decke und Binder
Einbaudicke gemäß AbZ.
Einbaudicke gemäß RStO bzw. MHD

## Slide 15
Erfahrungswerte für die Druckfestigkeit der Halbstarren Deckschicht liegen in der Regel zwischen 8 und 12 N/mm² (bei 20°C).
Punkt- oder Linienlasten müssen bei der Planung gesondert ermittelt und betrachtet werden.
Dimensionierung

## Slide 16
Dimensionierung

## Slide 17
AbZ. Punkt 3.2.2.1 (5)
Zur Gewährleistung der Ebenflächigkeit ist vorzugsweise mit Straßenfertigern einzubauen. Teil- bzw. Kleinflächen dürfen auch von Hand eingebracht werden.
Merkblatt für Halbstarre Deckschichten, Punkt 4
„Die Flächen sollten in jedem Fall so geplant werden, dass ein maschineller Einbau des Asphalttragerüstes mittels Straßenfertiger möglich ist.“
Was nimmt darauf Einfluss?
Zitate Regelwerke

## Slide 18
maschineller Einbau mit Fertiger
Handeinbau ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren
Vermeidung von zu häufig neuem Ansetzen des Fertigers
Erzielung der nötigen Homogenität im Querschnitt des ATG
überflüssige Versprünge erzeugen zusätzliche Nähte und Fugen
Ursprünglich war vorgesehen die in orange gekennzeichnete Fläche mit einer HD zu versehen.
Letztlich wurde die Flächengeometrie auf den schwarz umrandeten Bereich geändert.
Flächengeometrie

## Slide 19
Maschineller Einbau mittels Fertiger!
Handeinbau ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren!
Deshalb sollte eine Trichterausbildung vermieden werden!
Grundsätzlich immer eine Linienentwässerung planen!
Entwässerung

## Slide 20
Zu viele Gefällewechsel bringen Spannungen in die HD und erfordern die Herstellung zusätzlicher Fugen.
Gefällewechsel

## Slide 21
Fugen

## Slide 22
Die Halbstarre Dichtschicht muss gemäß den Vorgaben der AbZ. Anlage 13 von allen Anschlussbereichen entkoppelt werden.
Entkopplungsfuge gemäß den Vorgaben AbZ.

## Slide 23
Geometrisch bedingte Fugen

## Slide 24
Um möglichst rechtwinklige Einbaufelder zu erzielen, sollte der Planer darauf hinweisen das ein Fugenplan zu erstellen ist. Der Unternehmer erstellt den Fugenplan und lässt diesen dann vom AG genehmigen.
Geometrisch bedingte Fugen

## Slide 25
Zur Erstellung des Fugenplanes sind folgende Punkte zur berücksichtigen.
Die zur Entkopplung der Halbstarren Deckschicht nötigen Schnitte in Anschlussbereichen zu Bordsteinen, Rinnen, Einbauten oder umliegenden Flächen.
Geometrisch bedingte Schnitte zur Abminderung ungünstiger Spannungsverläufe.
Wird bauabschnittsweise gebaut, sollten die Bauabschnitte mit dem bisher erstellten Fugenplan abgeglichen werden, um zusätzliche Fugen zu vermeiden.
Gleiches gilt für das Traggerüsteinbaukonzept und dessen Nahtbereiche.
Abschließend sollte der Fugenplan mit dem Fugenhersteller unter Berücksichtigung
von Punkt 7 der Verarbeitungsanweisung abgestimmt werden.
Der Fugenplan sollte vor dem Einbau des Asphalttraggerüstes vom AG genehmigt sein!
Erstellung des Fugenplans

## Slide 26
Über die Vorbemerkungen müssen folgende Forderungen und Nachweise in der Ausschreibung verankert werden:
Fachbetriebsnachweis
Verarbeitungsanweisung
Zertifizierung
Fugenplan
Übereinstimmungserklärung
Ausschreibung

## Slide 27
Nachweise

## Slide 28
Vorbemerkungen

## Slide 29
Fachbetriebsnachweis

## Slide 30
Zertifizierung

## Slide 31
Zertifizierung

## Slide 32
zu verwendende Baustoffe der Beispiel-AbZ. Synphalt-LAU
Vorbemerkungen/LV-Texte

## Slide 33
Vorbemerkungen/LV-Texte
Vorbemerkungen und LV-Texte können Sie auf der Website der Gütegemeinschaft (www.halbstarr.de) abrufen, oder wenden Sie sich an die Mitarbeiter in der Fachausstellung.

## Slide 34
Beispiel LV-Text

## Slide 35
Übereinstimmungserklärung

## Slide 36
Übereinstimmungserklärung

## Slide 37
Übereinstimmungserklärung

## Slide 38
Übereinstimmungserklärung

## Slide 39
Übereinstimmungserklärung

## Slide 40
Negativ Beispiele